## TS-XX-I-YY
浸入式温度传感器

## 特点

- 测量液体温度，包括水，油，乙二醇等

- 热敏电阻传感器，PT铂电阻和镍电阻可选

- 安装简单，牢固

- 宽温度测量范围

## 应用

- 回水或供水管道测量

- 油罐或乙二醇液体温度测量

## 温度传感器

TS-XX-I-YY系列水道温度传感器通过热敏电阻NTC，铂电阻PT和镍电阻敏感元件来检测温度。Hysine公司为了兼容国际流行的DDC控制系统，提供了多种规格的温度敏感元件供用户选择。敏感元件包括玻璃封装的热敏电阻是负温度系数的温度敏感元件，白金铂电阻是3851规格的敏感元件和陶瓷封装的镍电阻传感器。下表是传感器选型表，表中列出了敏感元件规格、温度曲线以及兼容厂商信息：

| 代号 | 敏感元件 | 温度曲线 | 兼容厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| N18 | NTC-1.8k at 25 °C | Curve 5 | TAC, CSI |
| N3 | NTC-3k at 25 °C | Curve 6 | Alerton |
| N10 | NTC-10k at 25 °C | Curve 24 | Hysine, Alerton,ALC, Delta,Trane, CSI |
| N11 | NTC-10k at 25 °C | Curve 7 | Andover, Invensys, Carrier, KMC |
| N20 | NTC-20k at 25 °C | Curve 20 | Honeywell |
| N100 | NTC-100k at 25 °C | Curve 9 | Siemens SBT |
| Tp1 | PT100 | 0.3851ohm/K | Honeywell |
| Tp2 | PT1000 | 3.851ohm/K | Johnson Control |
| Ni1 | NI1000 | 5000ppm/k | Siemens SBT |

## 定货

定货型号：TS-XX-I-YY

XX 表示温度敏感元件的选型，参见上面敏感元件选型表。

YY 表示水套管的长度，YY=5cm,10cm,15cm,20cm. 标准的探针长度为10cm。

例如：TS-N10-I-10

-N10 表示敏感元件是NTC10K热敏电阻

-10    表示探针插入深度为10CM。

## 结构

TS-XX-I-YY系列水道温度传感器高质量的、高结构强度的硬铝外壳。使用的材料和安装的技术方法均符合工业等级的要求，不锈钢侵入式探针采用无缝焊接方式，温度敏感元件密封到不锈钢探针内部。

## 安装

探针直接被安装在水管上

- 焊接M27x2的螺母到水管上（根据压力范围使用密封剂），然后将传感器顺时针安装到螺母上。

- 如果管道传感器测量超过PN40的压力，必须按照规定采用焊接方法。

- 根据信号接线图连接信号线缆

o	敏感元件是热敏电阻，仅仅需要2芯线缆，信号线缆采用屏蔽聚氯乙烯软护套2芯线缆。

o	敏感元件是PT铂电阻 or 镍电阻，则需要3或4芯线缆。为了是补偿信号线缆的阻抗。

| 温度敏感元件 | 热敏电阻: 范围 精度 | NTC -20----70°C ±0.5k |
| --- | --- | --- |
|  | 铂电阻: 范围 精度 | PT, 0.3851ohm/k -20----70°C ±0.3k |
|  | 镍电阻: 范围 精度 | NI, 5000 ppm/k -20----70°C ±1k |
| 连接 | 端子连接方式 | 2.5 mm2 |
| 环境 | 运输 & 储藏 气候条件 温度 湿度 机械条件 |  |
| 标准 | 标准根据 EMC 标准 89/336/EEC EMEI 标准73/23/EEC | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 |
|  | 螺纹 | M27 x 2 |
|  | 最大耐压 | 2.5 MPa, PN25 |
|  | 保护等级 | IP56 to EN 60 529 |
|  | 安全等级 | III (IEC 60536) |
| 壳体材料 | 外壳 侵入式探针 | 铝： ADC12 不锈钢 |
| 通常 | 尺寸 [mm] | 75 x 60 x 170+YY (H x W x L) 探针: Ø12 x YY |
|  | 重量 (含包装) | 670g |

## 技术规范

## 接线图与尺寸 [mm]

# Text boxes

1

2

RT1

RT2